Załącznik nr 1

POPRAWIONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UWAGA! Poprawiono opis specyfikacji z pozycji nr 9 – „Zasilacz awaryjny UPS”. Poprawki zaznaczono kolorem czerwonym.

| Lp | Nazwa | Specyfikacja i opis zastosowania | Ilość szt. | Kwota (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Router bezprzewodowy | Standardy: IEEE 802.11b/g/n Bezpieczeństwo: WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) Porty: 4 porty LAN 10/100M (RJ45) 1 port WAN 10/100M (RJ45) Antena: Zysk co najmniej 3dBi, odkręcana Gwarancja 24 miesiące | 1 |  |
| 2 | Listwa zasilająca 5m | Ilość gniazd zasilających 5-8 Długość przewodu zasilającego 5m Kolor czarny Gwarancja 24 miesiące Absorpcja energii przepięć 125J Maksymalne obciążenie 16A/250V/3680W | 5 |  |
| 3 | Listwa zasilająca 3m | Ilość gniazd zasilających 5-8 Długość przewodu zasilającego 3m Kolor czarny Gwarancja 24 miesiące Absorpcja energii przepięć 125J Maksymalne obciążenie 16A/250V/3680W | 5 |  |
| 4 | Zasilacz komputerowy | Moc 420-450W Format ATX Średni czas między uszkodzeniami (MTVF) 50000h Typ PFC (Power Factor Correction) pasywny Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD) 4 szt. Ilość wtyczek zasilających Serial ATA 2 szt. | 5 |  |
| 5 | Bateria do Notebooka IMB t60 | TYPE 2008 – CTO S/N: L3-B9210 06/07 PRODUCT ID: 2008WY4 | 1 |  |
| 6 | Switch | Liczba portów 10/100M (RJ45) 5 Architektura sieci LAN Ethernet | 3 |  |
| 7 | Kabel sieciowy | Długość kabla 300 - 305m Przewodnik drut miedziany – 4 parowy Kategoria Ethernet 5e Rodzaj przewodu U/UTP | 1 |  |
| 8 | Kabel monitorowy | Długość 1,8m Rodzaj wtyczki męska VGA(D-SUB 15- pin) Rodzaj kabla video | 5 |  |
| 9 | Zasilacz awaryjny UPS | Moc wyjściowa 700VA Moc rzeczywista 420W Architektura Line-interactive Gwarancja 24miesiące Port komunikacji z PC USB Maks. czas przełączania na baterię 3s 3ms Kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 2 szt. Czas podtrzymywania dla 100% obciążenia 8min Czas podtrzymywania dla 100% 50% obciążenia 25min | 15 |  |
| 10 | Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne | Technologia atramentowa Interfejs standardowy USB 2.0, 10/100 Ethernet Base TX, 802.11b wireless Prędkość kopiowania mono – 23str/min Rozdzielczość druku Do 6,000 x 1,200 dpi Rozdzielczość skanowania: Optyczna Do 1,200 x 2400 dpi Interpolowana Do 19200x19200 dpi Pojemność podajnika na papier 100str Możliwość skanowania do obrazu, e-maila, pliku Pojemność podajnika dokumentów ADF 15str | 1 |  |
|  |  |  | Suma: |  |

lub sprzęt o parametrach porównywalnych do podanych wyżej.